#### РЕГЛАМЕНТ

#### технического обслуживания систем противодымной защиты

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (электрической части - щита дистационного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части) | ежемесячно |
| Профилактические работы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистационном) и автоматическом режимах | 2 раза в год |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |